## Slide 1
ROBOT PENDULE INVERSÉ
Guide de Câblage Complet
MB1292B STM32WB5MMG
Motor Shield Arduino Rev3
Moteurs DC + Encodeurs
Alimentation Batteries
Projet : Self-balancing two-wheeled robot | Carte : MB1292B (STM32WB5MMG @ 64 MHz) | Version : 1.0

## Slide 2
Architecture Globale
Vue d'ensemble des cartes et des flux de signaux
MB1292B
STM32WB5MMG Cortex-M4 @ 64 MHz + M0+ BLE 5.2
• Boucle de contrôle RT (200 Hz)
• IMU ISM330DHCX (I2C3 interne)
• Encodeurs via TIM1 / TIM2
• USART1 → PC (ST-Link VCP)
• BLE 5.2 → Smartphone
• PWM + DIR + BRAKE → Shield
• ADC courant ← Shield
• OLED / RGB / Boutons natifs
Motor Shield Rev3
L298P — 2 canaux, 2 A/canal
• Reçoit PWM, DIR, BRAKE
• Pilote moteurs gauche & droit
• Fournit mesure courant (analog.)
• Alimentation Vs (puissance)
et Vss (logique) séparées
Moteurs DC + Encodeurs
29:1 gearbox — 64 CPR — 1856 ticks/tour Gauche + Droit indépendants
Smartphone
Client BLE 5.2 Commandes conduite / télémétrie
PC Ingénierie
ST-Link VCP (USB) Tuning PID / Télémétrie détaillée
Alimentation
Batt. puissance → Vs Shield Batt. logique → MB1292B + Vss Masse commune partagée
PWM+DIR+BRAKE →
← Mesure courant
Encodeurs →
BLE 5.2 ↔
USB ST-Link ↔

## Slide 3
MB1292B — Signaux d'Interface
STM32WB5MMG · Cortex-M4 @ 64 MHz · BLE 5.2 intégré (M0+)
Sorties MB1292B → Motor Shield
Signal
Pin STM32
Connecteur
Périphérique
Couleur fil
MOTOR_LEFT_PWM
PC1
Arduino A3
LPTIM1_OUT
Violet
MOTOR_LEFT_DIR
PD12
Arduino D2
GPIO out
Gris
MOTOR_LEFT_BRAKE
PD13
Arduino D8
GPIO out
Bleu
MOTOR_RIGHT_PWM
PE0
Arduino D6
TIM16_CH1
Violet
MOTOR_RIGHT_DIR
PE3
Arduino D4
GPIO out
Gris
MOTOR_RIGHT_BRAKE
PB2
Arduino D7
GPIO out
Bleu
Entrées MB1292B ← Motor Shield / Encodeurs
Signal
Pin STM32
Connecteur
Périph.
Couleur
MOTOR_LEFT_CURRENT
PA5
Arduino A2
ADC1_IN10
Vert
MOTOR_RIGHT_CURRENT
PC3
Arduino A0
ADC1_IN4
Vert
ENC_LEFT_CHA
PD14
Arduino D3
TIM1_CH1
—
ENC_LEFT_CHB
PD15
Arduino D9
TIM1_CH2
—
ENC_RIGHT_CHA
PA15
STMod+ pin 14
TIM2_CH1
—
ENC_RIGHT_CHB
PB3
Direct (⚠ SWO)
TIM2_CH2
—
⚠ PB3 (ENC_RIGHT_CHB) désactive la trace SWO — OK en Release, nécessite désactivation dans CubeMX | ⚠ PB3 = SWO dans le .ioc par défaut : changer le signal vers TIM2_CH2
Communication externe
Canal
Signal
Pins
Périphérique
Description
PC (VCP)
CTRL_VCP_TX / RX
PB6 / PB7
USART1
ST-Link intégré — pas de câble externe nécessaire
Smartphone
BLE 5.2
Interne M0+
BLE stack
Commandes + télémétrie temps réel

## Slide 4
Arduino Motor Shield Rev3
Pont en H L298P — 2 canaux bidirectionnels — 2 A par canal max
Broches Motor Shield → câblage vers MB1292B
Broche Shield
Signal Shield
Signal STM32
Pin STM32
Connecteur MB1292B
PWM A (D3 Arduino)
MOTOR_LEFT_PWM
MOTOR_LEFT_PWM
PC1
Arduino A3
DIR A (D12 Arduino)
MOTOR_LEFT_DIR
MOTOR_LEFT_DIR
PD12
Arduino D2
BRAKE A (D9 Arduino)
MOTOR_LEFT_BRAKE
MOTOR_LEFT_BRAKE
PD13
Arduino D8
PWM B (D11 Arduino)
MOTOR_RIGHT_PWM
MOTOR_RIGHT_PWM
PE0
Arduino D6
DIR B (D13 Arduino)
MOTOR_RIGHT_DIR
MOTOR_RIGHT_DIR
PE3
Arduino D4
BRAKE B (D8 Arduino)
MOTOR_RIGHT_BRAKE
MOTOR_RIGHT_BRAKE
PB2
Arduino D7
CS A (A0 Arduino)
MOTOR_LEFT_CURRENT
MOTOR_LEFT_CURRENT
PA5
Arduino A2
CS B (A1 Arduino)
MOTOR_RIGHT_CURRENT
MOTOR_RIGHT_CURRENT
PC3
Arduino A0
Alimentation Motor Shield
Vs (bornes +/−) → Batterie puissance 12 V
Vss (pin 5 V) → Batterie logique ou reg. 5 V
GND → Masse commune avec MB1292B
⚠ Masse commune obligatoire entre les deux rails d'alimentation
Sorties moteurs (bornes à vis)
• MOTOR OUT A+ / A− → Moteur gauche (Borne + et −)
• MOTOR OUT B+ / B− → Moteur droit (Borne + et −)
Note : Le shield est câblé manuellement — il n'est PAS branché en plug-in sur la MB1292B. Les numéros de broches Arduino du shield (D3, D12…) ne correspondent pas aux connecteurs de la MB1292B. Utiliser le tableau ci-contre pour raccorder fil à fil.
Niveaux logiques : DIR = 0 → sens A | DIR = 1 → sens B BRAKE = 1 → frein actif (court-circuit bobines) | BRAKE = 0 → roue libre PWM : duty cycle 0–100 % contrôle la vitesse

## Slide 5
Encodeurs — Câblage QEI
2× Motoréducteur 29:1 — Encodeur 64 CPR — Résolution effective 1856 ticks/tour
Encodeur GAUCHE → TIM1 (QEI mode)
Signal encodeur
Pin MB1292B
Connecteur
Timer
ENC_LEFT_CHA (voie A)
PD14
Arduino D3
TIM1_CH1
ENC_LEFT_CHB (voie B)
PD15
Arduino D9
TIM1_CH2
VCC (3.3 V)
3.3 V
Header 3V3
—
GND
GND
Header GND
—
Encodeur DROIT → TIM2 (QEI mode)
Signal encodeur
Pin MB1292B
Connecteur
Timer
ENC_RIGHT_CHA (voie A)
PA15
STMod+ pin 14
TIM2_CH1
ENC_RIGHT_CHB (voie B)
PB3
Direct ⚠ SWO
TIM2_CH2
VCC (3.3 V)
3.3 V
Header 3V3
—
GND
GND
Header GND
—
⚠ PB3 est le pin SWO de JTAG. Dans le fichier .ioc CubeMX, modifier le signal de PB3 : SYS_JTDO-SWO → TIM2_CH2. Conséquence : le débogage par trace SWO (ITM) est désactivé. Utiliser USART1 (VCP) pour les traces de debug.
Principe du mode QEI (Quadrature Encoder Interface)
TIM1 et TIM2 sont configurés en mode Encoder (SMS = 011). Les fronts de CHA et CHB sont détectés par le timer hardware — le registre TIMx_CNT reflète la position absolue sans interruption CPU. Le sens de comptage dépend de la phase relative entre CHA et CHB. Inverser les deux fils d'un encodeur si le sens est incorrect dans le firmware. TIM1 et TIM2 sont EXCLUSIVEMENT dédiés aux encodeurs — ne pas y affecter de PWM moteur.
Brochage typique encodeur 6 fils : M+ M− VCC GND CHA CHB | M+/M− → Motor Shield (bornes A ou B) | VCC → 3.3 V MB1292B | GND → GND commun

## Slide 6
Récapitulatif — Connecteur Arduino Header
Broches utilisées sur la MB1292B pour l'interface avec le Motor Shield et les encodeurs
Header Arduino de la MB1292B (Digital + Analog)
Pin Arduino
Pin STM32
Signal Projet
Fonction
Destination
A0
PC3
MOTOR_RIGHT_CURRENT_SENSE
ADC1_IN4 (entrée analog.)
← Motor Shield CS B
A2
PA5
MOTOR_LEFT_CURRENT_SENSE
ADC1_IN10 (entrée analog.)
← Motor Shield CS A
A3
PC1
MOTOR_LEFT_PWM
LPTIM1_OUT 20 kHz (PWM)
→ Motor Shield PWM A
D2
PD12
MOTOR_LEFT_DIR
GPIO Output
→ Motor Shield DIR A
D3
PD14
ENC_LEFT_CHA
TIM1_CH1 (QEI)
← Encodeur gauche CHA
D4
PE3
MOTOR_RIGHT_DIR
GPIO Output
→ Motor Shield DIR B
D6
PE0
MOTOR_RIGHT_PWM
TIM16_CH1 PWM
→ Motor Shield PWM B
D7
PB2
MOTOR_RIGHT_BRAKE
GPIO Output
→ Motor Shield BRAKE B
D8
PD13
MOTOR_LEFT_BRAKE
GPIO Output
→ Motor Shield BRAKE A
D9
PD15
ENC_LEFT_CHB
TIM1_CH2 (QEI)
← Encodeur gauche CHB
Broches RÉSERVÉES — Ne pas utiliser
D10 (PA4) → SPI1_NSS — OLED display
D11 (PA7) → SPI1_MOSI — OLED + RGB LED
D12 (PB4) → SPI1_MISO — OLED
D13 (PA1) → SPI1_SCK — OLED
Connecteur STMod+ (encodeur droit CHA)
PA15 → STMod+ pin 14 : ENC_RIGHT_CHA → TIM2_CH1 PB3 → Direct : ENC_RIGHT_CHB → TIM2_CH2 (⚠ désactive SWO) Ces deux signaux NE sont PAS sur le header Arduino — câblage direct sur le connecteur STMod+ ou pad.

## Slide 7
Schéma d'Alimentation
Deux rails indépendants + masse commune — 12 V Ni-MH 3800 mAh
Batterie Puissance 12 V
Rail moteurs
Batterie Logique (12 V)
Rail logique
Motor Shield — Vs
Borne Vs+ / Vs− Alimente L298 puissance
Buck 5 V / 3 A
→ MB1292B (VIN) → Motor Shield Vss
Moteurs DC
Canal A + Canal B Alimentés par Vs
MB1292B
Alim. via VIN header 3.3 V régulé interne
Motor Shield Vss
Logique L298 (5 V max, typ. 4.5–5.5 V)
MASSE COMMUNE
GND Batterie puissance = GND Batterie logique = GND MB1292B = GND Shield
Règles impératives
⚠ La masse des deux batteries DOIT être raccordée au même point GND — sinon les niveaux logiques sont flottants.
⚠ Le Vs du Motor Shield NE doit PAS alimenter la logique MB1292B — deux rails séparés.
⚠ Capacité de découplage (100 µF + 100 nF) au plus près de Vs du shield — spikes de commutation L298.

## Slide 8
Convention de Couleurs des Fils
MB1292B → Motor Shield — couleurs standardisées pour le câblage du projet
VIOLET
PWM
Commande vitesse moteur (duty cycle)
Signaux : MOTOR_LEFT_PWM, MOTOR_RIGHT_PWM
Broches : PC1 → Shield PWM A | PE0 → Shield PWM B
GRIS
DIR
Sens de rotation moteur
Signaux : MOTOR_LEFT_DIR, MOTOR_RIGHT_DIR
Broches : PD12 → Shield DIR A | PE3 → Shield DIR B
BLEU
BRAKE
Frein moteur actif
Signaux : MOTOR_LEFT_BRAKE, MOTOR_RIGHT_BRAKE
Broches : PD13 → Shield BRAKE A | PB2 → Shield BRAKE B
VERT
CURRENT
Mesure de courant moteur (retour ADC)
Signaux : MOTOR_LEFT_CURRENT, MOTOR_RIGHT_CURRENT
Broches : Shield CS A → PA5 | Shield CS B → PC3
Conseil : étiqueter chaque fil avec le nom du signal (ex. MOTOR_LEFT_PWM) pour faciliter le dépannage.

## Slide 9
Points d'Attention & Pièges
Erreurs fréquentes à éviter — vérifications avant mise sous tension
PB3 / SWO
PB3 est par défaut configuré comme trace SWO (JTAG) dans le fichier .ioc CubeMX. Action : changer le signal PB3 de SYS_JTDO-SWO → TIM2_CH2 dans CubeMX. Impact : le débogage par trace ITM/SWO est désactivé. Utiliser USART1 VCP pour les traces.
PA8 / PA9 — Microphones
Sur la MB1292B, PA8 et PA9 sont connectés aux microphones MEMS internes. Ne JAMAIS les utiliser pour du PWM moteur ou tout autre signal externe.
D10–D13 — SPI OLED
Les pins Arduino D10 (PA4), D11 (PA7), D12 (PB4), D13 (PA1) pilotent l'OLED et la LED RGB. Réservés aux fonctions natives MB1292B — ne pas câbler vers le Motor Shield.
Plug-in Shield
Le Motor Shield N'est PAS branché en plug-in sur la MB1292B. Le câblage est fil à fil : les numéros Arduino du Shield ne correspondent pas aux connecteurs de la carte.
Masse commune
Les GND des deux batteries (puissance et logique) DOIVENT être reliés au même point. Sans masse commune, les seuils logiques sont indéfinis → risque de destruction.
LPTIM1 — PC1
Dans le .ioc d'origine, LPTIM1 est en mode compteur interne (non PWM). Action : reconfigurer LPTIM1 en sortie PWM continue sur PC1 (ARR=3200, PCLK1=64 MHz → 20 kHz).

## Slide 10
Checklist de Câblage
À compléter avant chaque mise sous tension — cocher dans l'ordre
MOTEURS & ENCODEURS
☐ M+ et M− moteur gauche → bornes OUT A+ / A− du shield
☐ M+ et M− moteur droit → bornes OUT B+ / B− du shield
☐ ENC gauche CHA (violet) → PD14 (Arduino D3)
☐ ENC gauche CHB (violet) → PD15 (Arduino D9)
☐ ENC droit CHA → PA15 (STMod+ pin 14)
☐ ENC droit CHB → PB3 (fil direct — ⚠ SWO désactivé)
☐ VCC encodeurs → 3.3 V MB1292B
☐ GND encodeurs → GND commun
MOTOR SHIELD — COMMANDE
☐ PWM A : PC1 (A3) → Shield PWM A [fil violet]
☐ DIR A : PD12 (D2) → Shield DIR A [fil gris]
☐ BRAKE A : PD13 (D8) → Shield BRAKE A [fil bleu]
☐ PWM B : PE0 (D6) → Shield PWM B [fil violet]
☐ DIR B : PE3 (D4) → Shield DIR B [fil gris]
☐ BRAKE B : PB2 (D7) → Shield BRAKE B [fil bleu]
MOTOR SHIELD — MESURE COURANT
☐ CS A → PA5 (Arduino A2) [fil vert]
☐ CS B → PC3 (Arduino A0) [fil vert]
ALIMENTATION
☐ Batt. puissance → Vs Motor Shield (bornes Vs+ / Vs−)
☐ Batt. logique → Buck 5 V → VIN MB1292B + Vss Shield
☐ GND Batt. puissance relié à GND Batt. logique
☐ GND commun relié à GND MB1292B et GND Shield
☐ Condensateur 100 µF + 100 nF sur Vs Shield
FIRMWARE / CUBEMX
☐ PB3 reconfiguré : SYS_JTDO-SWO → TIM2_CH2
☐ PC1 reconfiguré : ADCx_IN2 → LPTIM1_OUT (PWM mode)
☐ PB2, PD13, PE3, PD12 : GPIO_Output (pas GPIO_Input)
☐ TIM10 / PE0 : vérifier absence conflit LED RGB / IR

## Slide 11
Vérification Fonctionnelle (1/2)
Encodeurs · IMU · Communication VCP — Tests à effectuer firmware chargé, alimentation ON
ENCODEUR GAUCHE — TIM1 (PD14/PD15)
Test
Procédure
Résultat attendu
☐
TIM1 actif
Observer TIMx_CNT via debugger ou VCP
Compteur figé = 0 à l'arrêt
☐
Rotation CW
Faire tourner la roue gauche dans sens CW à la main
TIM1_CNT augmente de ~1856 par tour
☐
Rotation CCW
Faire tourner la roue gauche dans sens CCW
TIM1_CNT diminue (overflow 16-bit normal)
☐
Résolution
1 tour complet → lire delta TIM1_CNT
Delta ≈ 1856 ticks (tolérance ±5 ticks)
ENCODEUR DROIT — TIM2 (PA15/PB3)
Test
Procédure
Résultat attendu
☐
TIM2 actif
Observer TIM2_CNT via debugger ou VCP
Compteur figé = 0 à l'arrêt
☐
Rotation CW
Faire tourner la roue droite dans sens CW à la main
TIM2_CNT augmente de ~1856 par tour
☐
PB3 SWO désactivé
Tenter une session trace SWO
Aucune trace SWO — comportement normal
IMU — ISM330DHCX (I2C3 · PB13 SCL / PB11 SDA · adresse 0x6B)
Test
Procédure
Résultat attendu
☐
I2C présence
HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c3, 0x6B<<1, 3, 100)
Retourne HAL_OK — sinon vérifier PB13/PB11
☐
Lecture Who Am I
Lire registre 0x0F → valeur attendue 0x6B
0x6B — sinon I2C3 mal initialisé
☐
Accel statique
Robot posé à plat, lire ax/ay/az en mg
az ≈ ±1000 mg, ax≈ay≈0 (±50 mg)
☐
Gyro repos
Robot immobile, lire gx/gy/gz en dps
Toutes valeurs < ±2 dps (bruit typ.)
☐
Détection tilt
Incliner le robot à ~30°, lire pitch estimé
Pitch ≈ 30° ± 3° — filtre complémentaire OK
LIAISON VCP — USART1 (PB6 TX / PB7 RX · 115200 baud · ST-Link USB)
Test
Procédure
Résultat attendu
☐
Connexion COM
python -m serial.tools.miniterm COM4 115200
Port s'ouvre sans erreur
☐
Réception texte
Le firmware émet un banner au démarrage
Texte lisible dans miniterm (pas de caractères parasites)
☐
Envoi commande
Envoyer trame de test (ex: 0xAA 0x55 …)
Firmware accuse réception ou echo visible
☐
Protocole framing
Vérifier SOF1=0xAA, SOF2=0x55, EOF=0x33, CRC16
Pas de CRC error dans les logs firmware

## Slide 12
Vérification Fonctionnelle (2/2)
Moteurs · Courant · BLE · Sécurité — Moteurs SURÉLEVÉS lors des tests PWM
MOTEUR GAUCHE — LPTIM1_OUT PC1 · DIR PD12 · BRAKE PD13 ⚠ Roues en l'air
Test
Procédure
Résultat attendu
☐
PWM 0 %
DIR=0, BRAKE=0, PWM=0 %
Moteur gauche à l'arrêt, silencieux
☐
Sens A lent
DIR=0, BRAKE=0, PWM=10 %
Roue gauche tourne dans sens A à faible vitesse
☐
Sens B lent
DIR=1, BRAKE=0, PWM=10 %
Roue gauche tourne dans sens B (inverse)
☐
PWM montée
DIR=0, rampe PWM 10 %→90 %
Vitesse augmente proportionnellement, pas de à-coup
☐
Frein actif
BRAKE=1 pendant rotation
Arrêt brutal immédiat (bobines court-circuitées)
☐
Roue libre
BRAKE=0, PWM=0 % pendant rotation
La roue décélère progressivement (pas d'arrêt dur)
MOTEUR DROIT — TIM16_CH1 PE0 · DIR PE3 · BRAKE PB2 ⚠ Roues en l'air
Test
Procédure
Résultat attendu
☐
Sens A lent
DIR=0, BRAKE=0, PWM=10 %
Roue droite tourne dans sens A
☐
Sens B lent
DIR=1, BRAKE=0, PWM=10 %
Roue droite tourne dans sens B
☐
Symétrie
Même commande gauche et droite simultanément
Les deux roues tournent dans le même sens à vitesse égale
☐
Frein actif
BRAKE=1 pendant rotation
Arrêt brutal immédiat
MESURE COURANT — ADC1 · PA5 = gauche (IN10) · PC3 = droit (IN4)
Test
Procédure
Résultat attendu
☐
Repos (0 A)
Moteurs arrêtés, lire ADC PA5 et PC3
Valeurs proches de 0 (< 50 mV typ.)
☐
Charge moteur
PWM=30 %, lire ADC en courant
Valeur non nulle, cohérente avec charge (ex. 200–800 mV)
☐
Unité physique
Appliquer facteur V/A du CS L298 (typ. 1 V/A)
Courant calculé < 2 A (limite shield)
☐
Blocage roue
Bloquer la roue à la main, PWM=20 %
Courant monte (> 1 A typ.) — test surcourant
BLE 5.2 — STM32WB5MMG M0+ intégré
Test
Procédure
Résultat attendu
☐
Advertisement
Scanner BLE sur smartphone (ex. nRF Connect)
Périphérique 'RobotPendule' visible à < 5 m
☐
Connexion
Se connecter depuis l'app smartphone
Connexion établie, RSSI > −80 dBm
☐
Commande test
Envoyer commande avant/arrière depuis l'app
Firmware reçoit et log la commande via VCP
☐
Timeout BLE
Couper la connexion BLE (fermer app)
Firmware détecte timeout 200 ms → moteurs coupés
SÉCURITÉS FIRMWARE
Test
Procédure
Résultat attendu
☐
Tilt cutoff
Incliner le robot au-delà de 45°
Moteurs coupés immédiatement (PWM=0, BRAKE=1)
☐
Watchdog 50 ms
Bloquer la tâche control (simuler deadlock)
Reset MCU en < 50 ms — visible par redémarrage VCP
☐
3 miss I2C
Débrancher I2C3 SDA pendant exécution
Moteurs coupés après 3 lectures IMU manquées
☐
Remise en marche
Remettre robot droit après cutoff tilt
Contrôle reprend automatiquement si |tilt| < 45°